Die Tragkonstruktion der in der Abbildung gezeigten Rampen wird maximal durch F1 und F2 belastet. Für diesen Fall sind die Kräfte der Stäbe O2,V1, und U1 rechnerisch nach dem Ritterschen Schnittverfahren zu kontrollieren! Überprüfen Sie zuvor die statische Bestimmtheit der Konstruktion!!